## Slide 1
수소 에너지의 현재와 미래
The Present and Future of Hydrogen Energy
수소 에너지 도서 3권 분석 기반 종합 발표
2026.02

## Slide 2
목차 | Table of Contents
2 / 18
01 왜 수소인가?
02 수소의 종류 (색깔별 분류)
03 수소 가치사슬
04 생산 기술 (수전해 비교)
05 저장 · 운송 기술
06 활용 분야 · 섹터 커플링
07 수소 vs 배터리
08 글로벌 수소 시장 전망
09 미국 수소 전략
10 유럽 수소 전략
11 중국 · 중동 수소 전략
12 한국 수소 정책
13 한국 기업 투자 현황
14 수소 경제 핵심 수치
15 도전과 과제
16 결론 및 시사점

## Slide 3
왜 수소인가?
3 / 18
수소(H2)는 우주에서 가장 풍부한 원소이자 궁극의 청정 에너지원
  연소 시 물(H2O)만 생성 — CO2 배출 제로
  에너지 저장 매체이자 탄소 없는 연료 (이중 역할)
재생에너지만으로는 탄소중립 불가능
  태양광/풍력은 전력만 담당 — 총 에너지의 50%는 전기화 불가 (중공업, 장거리 수송, 계절저장)
  배터리 한계: EV 배터리 ~450kg, 대형 트럭용은 ~4,500kg → 적재 불가
  계절 저장(여름 잉여 → 겨울 수요): 배터리로는 물리적으로 불가능
수소 + 전기 = '파워 커플'
  전기: 가정, 경차량 | 수소: 중공업, 장거리 수송, 계절 저장, 화학 공정
  섹터 커플링: 전기·수송·산업·난방을 하나로 연결하는 '만능 에너지 캐리어'
"청정에너지는 더러운 에너지만큼 저렴해질 때까지 대세가 되지 않는다." — Marco Alvera

## Slide 4
수소의 종류 | 색깔별 분류
4 / 18
구분 | 생산 방식 | CO2 배출 | 현황/전망
그레이 (Grey) | 천연가스 수증기개질(SMR) | ~10kg CO2/kg H2 | 현재 생산의 75%
블루 (Blue) | SMR + 탄소 포집·저장(CCS) | 대폭 감소 | 현실적 전환 다리
그린 (Green) | 재생에너지 수전해 | 제로 | 궁극적 목표, 비용 급감 중
핑크 (Pink) | 원자력 수전해 | 제로 (핵폐기물) | 원전 보유국 중심
터콰이즈 | 메탄 열분해 | 고체 탄소 (CO2 無) | 연구 단계
전환 로드맵 (3권 공통 합의)
  현재: 그레이 지배(75%) → 2020~30s: 블루 (다리 역할) → 2040~50: 그린 전면 확산

## Slide 5
수소 가치사슬 | Value Chain
5 / 18
생산
수전해(AWE/PEM/SOEC)
SMR + CCUS
메탄 열분해
→
저장
고압 압축 (700bar)
액화 (-253°C)
암모니아/LOHC
금속수소화물
→
운송
파이프라인
해상 탱커
튜브 트레일러
→
활용
수송 (FCEV)
발전 (연료전지)
산업 (철강/석유화학)
건물 (난방/냉방)
2050 글로벌 수소 운송: 파이프라인 55% + 암모니아 해상운송 40%
수소 저장·운송 시장: $21.7B (2030) → $566B (2050)

## Slide 6
수전해 생산 기술 비교
6 / 18
구분 | AWE (알칼라인) | PEM (고분자전해질) | SOEC (고체산화물)
성숙도 | 가장 성숙 (상용) | 상용화 | 실증/초기
시장점유율 | 60~75% | 22~25% | ~4% (성장 중)
핵심 장점 | 최저 비용, 귀금속 불요 대규모에 최적 | 빠른 응답, 유연 운전 (0~160%), 컴팩트 | 최고 효율 (800°C+) 부식 없음
핵심 단점 | 느린 응답 속도 | 귀금속 촉매 고가 | 초기 단계, 고온 필요
주요 성과 | 글로벌 주력 기술 | 2005년 이후 자본비 80% 하락 | 네덜란드 2.6MW NASA 4MW 설치
2024년 글로벌 수전해 설비용량: 2 GW | 시스템 비용 목표: $250~500/kW
KAIST: 백금 무함유 PEM 수전해 기술, 단원자 귀금속 AEM 촉매 개발

## Slide 7
저장 · 운송 기술 비교
7 / 18
방식 | 원리 | 장점 | 단점
고압 압축 (350~700bar) | 고압 탱크 저장 | 최저 비용, FCEV 적용 | 폭발 위험, 중단거리
액화 수소 (-253°C) | 극저온 액화 | 부피 1/800 축소 71 kg/m³ | 액화 에너지 소비 큼
암모니아 (NH3) | 수소+질소 합성 -33°C 액화 | LH2 대비 1.7배 수소 밀도 121 kg/m³, 기존 인프라 | 분해 에너지 필요
LOHC (MCH/톨루엔) | 유기 액체 캐리어 | 상온 액체, 석유화학 인프라 활용 | 고온 탈수소화 필요
금속수소화물 | 금속에 수소 흡수 | 가장 안전한 저장 | 저장 용량 제한
Snam(이탈리아): 기존 천연가스 배관의 70%가 수소 호환 | 배관 1km = 수소 12톤 저장 = 4만 가구 1일 전력

## Slide 8
활용 분야 | 섹터 커플링
8 / 18
수송
FCEV 승용차 (현대 넥쏘 등)
수소 트럭 (XCIENT 등 장거리)
수소 선박 (암모니아 연료)
항공 (e-kerosene 합성연료)
발전
연료전지 발전 (15GW 목표)
가스터빈 수소혼소/전소
분산형 전원 (건물/공장)
계절 저장 → 전력 변환
산업
수소환원제철 (CO2 95% 감축)
석유화학 원료
시멘트 (초고온 공정)
반도체 공정용 수소
건물
수소 보일러 (난방)
가정용 연료전지 (에네팜)
수소 냉방 시스템
천연가스 배관 수소 혼입
핵심 개념: 섹터 커플링 — 수소가 전기·수송·산업·난방을 하나로 연결하는 '만능 에너지 캐리어'
장거리 트럭(2040): 최대 단일 수소 수요 분야 (~80 Mtpa) | 항공(2050): ~50 Mtpa (e-fuel 기반)

## Slide 9
수소 vs 배터리 | 영역별 적합성
9 / 18
분야 | 수소 유리 | 배터리/전기 유리 | 비고
승용차 |  | 배터리 우세 | BEV 경제성 확립
대형 트럭 | 수소 우세 |  | H2: ~900kg vs 배터리: ~4,500kg
선박 | 수소(암모니아) 우세 |  | 글로벌 배출 ~3%, 암모니아 연료
항공 | 수소(e-kerosene) |  | Airbus ZEROe 프로그램
철강 | 수소환원제철 (H2-DRI) |  | CO2 95% 감축, 차 가격 <1% 상승
계절 저장 | 유일한 해법 |  | 여름 잉여 → 겨울 수요
장거리 에너지 수송 | 파이프라인 우세 |  | 송전선보다 훨씬 저렴
가정/단거리 |  | 전기 우세 | 그리드 전력이 효율적
수소와 전기는 경쟁이 아닌 보완 — 전기화 불가 영역에서 수소가 핵심 역할

## Slide 10
글로벌 수소 시장 | 규모와 전망
10 / 18
지표 | 수치
2024 글로벌 수소 수요 | ~1억 톤 (99% 그레이)
2024 그린수소 시장 | $79.8억
2025 글로벌 수소경제 | $1,863억 (CAGR 4.49%)
2030 그린수소 시장 | $605.6억 (CAGR 38.5%)
2050 글로벌 수소경제 | $2.5~12조
2050 인프라 투자 기회 | $15~20조
2050 수소 수요 전망 | 3.75~6.6억 톤 (현재 대비 5~6배)
2050 청정수소 에너지 비중 | 25% (BNEF)
그린수소 비용 하락 추이 ($/kg)
시기 | 비용 | vs 화석연료
~2010 | $24/kg | 15배
~2020 | $4~5/kg | ~2배
2024 | $3~8/kg | 1.5~6배
2030 목표 | $1.5~3/kg | 경쟁력 확보
2050 목표 | $0.7~1.5/kg | 화석연료보다 저렴
주요 비용 목표
  US DOE: $1/kg (2031) | EU: $1.5~3/kg (2030) | 한국: 3,500원/kg (2030) → 2,500원/kg (2050)
  Green Hydrogen Catapult (7개 글로벌 기업): $2/kg (2026), 25GW 수전해기, 500만톤/년, $1,100억 투자

## Slide 11
미국 수소 전략 | IRA와 수소허브
11 / 18
IRA (인플레이션 감축법) — Section 45V
  청정수소 생산세액공제: CO2 배출량 기준 4단계, 최대 $3/kg
  10년간 총 ~$130억 규모 지원
  석유·가스 초강대국에서 수소 초강대국으로의 확장 전략
DOE Hydrogen Shot
  목표: $1/kg by 2031 (1-1-1 비전)
수소허브 프로그램 (H2Hubs)
  지역별 생산-저장-활용 통합 생태계 구축
  생산지-소비지-인프라를 클러스터로 연결
CO2 배출 (kg CO2/kg H2) | 세액공제 ($/kg)
< 0.45 | $3.00
0.45 ~ 1.5 | $1.00
1.5 ~ 2.5 | $0.75
2.5 ~ 4.0 | $0.60

## Slide 12
유럽 수소 전략 | REPowerEU
12 / 18
REPowerEU 목표 (2030)
  그린수소 1,000만 톤 자체 생산 + 1,000만 톤 수입
  수소 프로젝트 총 투자: $1,340억
  러시아 가스 의존 탈피 + 산업 경쟁력 확보 (이중 동기)
European Hydrogen Backbone (유럽 수소 배관망)
  2030: 31,500km → 2040: 57,600km
  IPCEI Hy2Infra: 최대 69억 유로 공적 자금
  독일 단독: 200억 유로 핵심 수소 네트워크 투자
SoutH2 Corridor
  북아프리카 → 이탈리아 → 오스트리아 → 독일, 3,300km 파이프라인
  유럽 에너지 안보의 핵심 인프라로 부상

## Slide 13
중국 · 중동 수소 전략
13 / 18
중국 — 세계 최대 수소 생산국
  생산: 3,500만 톤 (2023), 용량 4,900만 톤
  수소 산업 규모 1조 위안 돌파
  수전해기: 글로벌 설치용량 65% 확정 주문 75% 점유
  신장 쿠차 프로젝트: 세계 최초 대규모 상업 그린수소 (1,000m³/hr)
  그린수소 프로젝트: 600+건 진행 중
  FCEV 목표: 2025년 5만 대
중동 — 석유 수출국의 대전환
사우디아라비아
  세계 최대 석유 수출국 → 수소 수출국 전환
  NEOM Helios: $50억, 세계 최대 그린수소
UAE
  블루수소 + 암모니아 수출 확대
  아부다비: 연 20만톤 암모니아 → 한국 수출
오만
  그린수소 허브 추진
  POSCO 컨소시엄: 47년 독점 개발권 확보

## Slide 14
한국 수소 정책 | 로드맵과 목표
14 / 18
정책/지표 | 내용
2005년 | 최초 '수소경제 마스터플랜' 수립
2019 로드맵 | FCEV 620만대, 충전소 1,200개, 연료전지 15GW (2040)
2021 기본계획 | 2030: 390만톤 / 2050: 2,790만톤 청정수소
세계 최초 수소법 | 수소경제 전용 법률 제정 (글로벌 최초)
청정수소 입찰제(CHPS) | 세계 최초 시행 (2024), 입찰가 477원/kWh
2050 수소 비중 | 최종에너지 수요의 21%
수입 의존도 | 81% (~2,200만톤) 수입 필요 (2050)
국내 생산 | 블루 200만톤 + 그린 300만톤 = 500만톤 (2050)
경제적 효과 | 연 43조원 부가가치, 42만개 일자리 (2040)
충전소 현황 | 385개 (2024) → 450개 (2025) → 660개 (2030)
수소 배관 | 410km 건설 중

## Slide 15
한국 기업 수소 투자 현황
15 / 18
기업/그룹 | 2030 투자규모 | 주요 수소 사업
SK그룹 (SK E&S) | ~$120억 (~12조원) | 보령 블루수소 25만톤/년(2026) 인천 세계최대 수소액화플랜트 3만톤/년
현대차그룹 | ~$72억 | FCEV 리더 (넥쏘, XCIENT 수소트럭) 수소 상용 모빌리티 밸류체인 통합
포스코 | ~$65억 | 수소환원제철(HyREX) 오만 그린수소 22만톤/년 (47년 독점)
롯데케미칼 | 6조원 | 2030년까지 청정수소 120만톤 생산·공급
두산퓨얼셀 | — | 정치용 연료전지 국내 M/S 1위 미국 수출 확대, SOFC 라인업
한화 | — | 해양 수소 연료전지 (200kW, DNV인증) 수소 저장 사업
5대 그룹 합계: 2030년까지 $380억 (약 43조원) 투자 계획

## Slide 16
수소 경제 핵심 수치 | Summary Stats
16 / 18
분류 | 지표 | 수치
시장 | 2024 글로벌 수소 수요 | ~1억 톤
시장 | 2050 수소 수요 전망 | 3.75~6.6억 톤 (5~6배)
시장 | 2050 수소경제 규모 | $2.5~12조
비용 | 그린수소 비용 (2024) | $3~8/kg
비용 | 그린수소 목표 (2050) | $0.7~1.5/kg
투자 | EU 수소 프로젝트 | $1,340억
투자 | 한국 5대 그룹 | $380억 (2030)
인프라 | EU 수소 배관 (2040) | 57,600km
인프라 | 한국 충전소 (2024) | 385개
한국 | FCEV 등록 (누적) | 19,270대 (글로벌 1위)
한국 | 정치용 연료전지 | 1GW+ (세계 1/3 이상)
한국 | 2050 수소 에너지 비중 | 최종 에너지의 21%

## Slide 17
도전과 과제
17 / 18
비용
그린수소: 화석 대비 1.5~6배 비쌈
에너지 변환 손실 60~70%
청정수소 입찰가 477원/kWh — 수익성 미확보
인프라
2050까지 $15조 투자 필요
한국 충전소 385개 (2024)
수소 액화플랜트 — 전량 외국 기술 의존
실행 리스크
글로벌 프로젝트: 49→37 Mtpa 하향
바인딩 계약 < 2 Mt/year
전문가: 2030 목표의 10%만 달성 가능
Stellantis, 수소차 프로그램 취소 (2025.7)
정책·안전
한국: 포지티브 규제 → 유연성 부족
정권 교체 시 정책 일관성 리스크
중국 수전해기 65~75% 지배 — 공급망 리스크
수소 저장·충전 사고 60%+ 집중
"저탄소 수소는 실패하는 것이 아니라, 닷컴 시대 초기를 겪고 있는 것이다." — ERM Report (2024)

## Slide 18
결론 및 시사점
1
수소는 탄소중립의 필수 퍼즐 조각
전기화만으로는 순배출 제로 불가
중공업·장거리 수송·계절 저장에 수소는 유일한 대안
2050 수소 수요: 현재의 5~6배 (3.75~6.6억 톤)
2
그레이 → 블루 → 그린, 단계적 전환이 현실 경로
그린수소 비용: $24/kg(2010) → $3~8(현재) → $1 이하(2050)
블루수소가 2030년대까지 '다리' 역할 수행
세계적 투자 물결: 수조 달러 규모 진행 중
3
한국: 기술 리더십 + 해외 공급망 + 제도적 시장 = 경쟁력
FCEV·연료전지 세계 선도, 세계 최초 수소법·입찰제
약점: 재생에너지 부족 → 81% 수입 의존 불가피
핵심: 액화 기술 국산화 + 해외 파트너십 다변화
감사합니다 | Thank You
18 / 18