## Slide 1
수소자동차 시장 현황과 전망
세계·한국·BEV 비교 종합분석
2026. 02

## Slide 2
목차 (Table of Contents)
2 / 28
Part 1
세계 수소차 시장 현황
글로벌 판매 추이, 국가별 보급, 주요 모델, 충전 인프라
Part 2
시장 전망 및 정책
시장 전망, 정부 정책, 상용차·기타 모빌리티
Part 3
핵심 기술 발전
스택·촉매 기술, 비용·저장 혁신
Part 4
한국 시장 심층분석
시장 현황, 인프라, 정책, 기업 생태계, 글로벌 위상
Part 5
BEV vs FCEV 비교 및 결론
사양·TCO·환경성, 시나리오 분석, 전략 권고

## Slide 3
세계 수소자동차 시장 현황
3 / 28
연도 | 글로벌 판매량 | 전년 대비 | 누적 등록 | 주요 이슈
2020년 | ~9,000대 | - | ~3만 대 | 코로나19, 한국 수소법
2021년 | ~16,000대 | +78% | ~4.6만 대 | 미라이 2세대 출시
2022년 | ~20,000대 | +25% | ~6.6만 대 | 한국/중국 주도 성장
2023년 | ~14,000대 | -30% | ~8만 대 | 보조금 변화, 경기 둔화
2024년 | ~16,011대 | +14% | ~9.6만 대 | 현대차 회복, 미라이↓
2025년(추정) | ~20,000대 | +25% | ~11.6만 대 | 넥쏘 2세대 효과
BEV와의 규모 격차 2024년 기준 약 850배 FCEV ~0.02% vs BEV ~18%
FCEV 시장 특성 연 1~2만 대 정체 극소 니치(niche) 영역
BEV: 310만→1,380만 대 5년간 4.5배 성장

## Slide 4
주요 국가별 FCEV 보급 현황 (2025년)
4 / 28
국가 | 누적 등록 대수 | 세계 비중 | 특징
한국 | ~40,000대 | ~35% | 세계 유일 성장 시장, 넥쏘 단일 모델
중국 | ~30,000대 | ~26% | 버스/트럭 상용차 중심, 부품 국산화율 70%+
미국 | ~12,283대 | ~11% | 캘리포니아 편중, 충전소 51개, 정책 불확실
일본 | ~8,000대 | ~7% | 미라이 중심, 판매 둔화(-39.1%)
유럽 | ~5,000대 | ~4% | 상용차/버스 전환, BMW-도요타 협력
기타 | ~20,000대+ | ~17% | -
한국: 넥쏘 글로벌 판매 6,861대(+78.9%), 시장점유율 42.9% 세계 1위
중국: 에너지법에 수소 공식 분류, 연료전지 특허 글로벌 69% 장악, 비용 연 33% 하락
미국: 트럼프 행정부 IRA 45V 단축(10년→2년), H2Hub 22억$ 취소, FY2026 수소 예산 $0 제안

## Slide 5
주요 모델: 현대 넥쏘 2세대 vs 도요타 미라이
5 / 28
현대 넥쏘 2세대 (2025년 출시)
항목 | 사양
연료전지 시스템 | 2.5세대 (110kW, 실사용 94kW)
모터 출력 | 201~255마력
주행거리 | 약 720km (기록 ~1,400km)
충전 시간 | 약 5분
V2L | 외부 전원 공급 지원
가격(한국) | ~7,200만 원 (보조금 후 ~3,950만 원)
도요타 미라이 2세대
항목 | 사양
연료전지 출력 | 128kW
주행거리 | 850km+(WLTP), 기네스 1,360km
구동 방식 | 후륜구동(FR)
가격 | $50,000~$67,000(미국)
판매 추이 | 2024년 -39.1% 감소
넥쏘: 글로벌 점유율 42.9% (세계 1위) 양산 — 유럽형 2025.8 / 북미형 2025.11
미라이: 점유율 7.3%로 하락 도요타 3세대 스택(5.4 kW/L) 2026년 준비

## Slide 6
기타 주요 모델 및 개발 중단/철수 사례
6 / 28
기타 주요 FCEV 모델
모델 | 제조사 | 특징
iX5 Hydrogen | BMW | 도요타 FC, 295kW, 2028년 양산
CR-V e:FCEV | 혼다 | GM 공동개발, EPA 435km
XCIENT Fuel Cell | 현대 | 대형트럭, 180kW 듀얼, 725km
개발 중단/철수 사례
제조사 | 상태 | 이유
Stellantis | 2025년 중단 | 인프라 부족, 비용
Nikola | Chapter 11 파산 | 95대 리콜, 과대 약속
Mercedes-Benz | GLC F-CELL 단종 | 승용 BEV 전략 집중
제조사 전략 양극화 BEV 올인: 테슬라, BYD, 폭스바겐 BEV+FCEV 병행: 현대, 도요타, BMW, 혼다
Nikola 파산의 교훈 수소 트럭 상용화의 어려움 과대 약속의 위험성 시사
BMW-도요타 협력 2028년 양산형 수소차 출시 계획

## Slide 7
글로벌 수소 충전 인프라 현황
7 / 28
국가/지역 | 충전소 수 | 특징
중국 | ~540개 | 세계 최다, 상용차 중심
한국 | ~407기 | 세계 2위, 2030년 660기 목표
일본 | ~160개 | 2030년 1,000기 목표
독일 | ~100개+ | 유럽 최대
미국 | ~51개 | 캘리포니아 편중
기타 유럽 | ~120개+ | 프랑스, 네덜란드 등
전 세계 합계 | ~1,200개 | EV 대비 1:2,000~3,000
충전소 경제성 비교
항목 | 수소 충전소 | EV 급속 충전소
설치 비용 | 30~50억 원/기 | 5,000만~1억 원/기
비용 차이 | 기준 | 30~100배 저렴
수익성 | 대부분 만성 적자 | 가동률 따라 흑자
최대 장벽 충전소 설치비 30~50억 원 EV 대비 30~100배 비쌈
전 세계 ~1,200개 EV 충전소(수백만 기) 대비 극히 미미

## Slide 8
세계 수소차 시장 전망
8 / 28
연료전지 전체 시장 규모 전망
조사기관 | 2030년 전망 | CAGR
Grand View Research | 369.8억 달러 | 27.1%
MarketsandMarkets | 181.6억 달러 | 26.3%
Wissen Research | 210억 달러 | 25.0%
MarkNtel Advisors | 81.3억 달러 | 20.4%
FCEV 보급 전망 — 기관별 시나리오
기관 | 시나리오 | 2030년 FCEV 비중
IEA NZE | 넷제로 | 전체 EV의 0.2~0.5%
BloombergNEF | 기본 | 신차의 0.22%
McKinsey | 가속 | 대형 상용차 15~25%
IRENA | 1.5도 | 2050년 장거리 30%
Hydrogen Council | 가속 | 500만 대+(2030)
상용차 — 진정한 성장 동력 CAGR 47.7% (2025~2032) 대형 트럭/버스가 핵심 영역
승용차 FCEV 점유율 1% 미만에 머물 전망 대형 상용차가 핵심 성장 영역
McKinsey 전망 2040년 장거리 트럭 수소 소비 ~80 Mtpa 모빌리티 최대 수요처

## Slide 9
주요국 정부 정책 및 보조금 비교
9 / 28
국가 | 핵심 정책 | FCEV 목표 | 보조금 수준
한국 | 수소경제 로드맵, 수소법(세계 최초) | 2030년 18만 대 | ~3,250만 원(세계 최고)
일본 | 수소기본전략(세계 최초, 2017) | 2030년 80만 대 | ~200~300만 엔
중국 | 수소산업 중장기 계획 | 2025년 5만 대 | 시범도시 16억 위안/년
미국 | IRA, H2Hubs | 정량 목표 부재 | 45V: $3/kg 세액공제
EU/독일 | REPowerEU, H2 Kernnetz | - | ~7,000~9,000유로
정책 리스크 요인
  미국: IRA 45V 기간 10년→2년 단축, H2Hub 2개 22억$ 취소, FY2026 수소 예산 $0 제안
  한국: 청정수소발전 입찰시장 낙찰률 11.5% 참패, CHPS 폐기론 대두
  EU: REPowerEU FID 전환율 4%, 수전해 목표 40GW 대비 운영 중 385MW(1%)
  중국: 지방정부 보조금 변동, 과잉 투자 우려

## Slide 10
수소 상용차 시장 동향 — 트럭 & 버스
10 / 28
현대 XCIENT Fuel Cell (대형 트럭)
항목 | 사양
연료전지 | 쌍 90kW 스택, 총 180kW
주행거리 | 1회 충전 725km
수소 탱크 | 10개, 총 68kg
유럽 배치 | 165대, 누적 2,000만km
북미 배치 | 63대, ~160만km
수상 | TIME '2025 최고의 발명'
수소 버스 — 한국: 누적 2,066대(+277%), 2030년 21,200대 목표
중국: 세계 최대(수천 대) | 유럽: 2025 상반기 279대(+426%)
상용차 시장 전망 CAGR 47.7% (2025~2032) Deloitte: 2035년 대형 트럭 FCEV 15~25%
교훈: Nikola 파산(2025.2, Chapter 11) 수소 트럭 95대 리콜, 과대 약속의 위험

## Slide 11
기타 수소 모빌리티 — 선박·항공·열차·지게차·잠수함
11 / 28
■ 선박 Viking Libra 수소 크루즈선 6MW PEM(2026년) 한화에어로 200kW 선박용 FC
■ 항공 ZeroAvia ZA600(600kW) 2027년 인증 목표 Airbus ZEROe(2035년)
■ 열차 Alstom Coradia iLint 세계 최초 수소열차 2022년 독일 상업 운행
■ 지게차 Amazon 15,000대+ Walmart 9,500대+ 빠른 충전, 냉동창고 적합
■ 잠수함 범한퓨얼셀 AIP용 PEMFC 장보고-III급 100% 국산화
■ 트랙터/드론 현대차 수소전기 트랙터 수소 드론 스타트업 배터리 대비 3~5배 체공

## Slide 12
핵심 기술: 스택 출력밀도 & 촉매 혁신
12 / 28
스택 출력밀도 세대별 향상
제조사 | 세대 | 출력밀도 | 시기
현대차 | 2.5세대(넥쏘 2) | ~3.5 kW/L | 2025년
현대차 | 3세대 | 5.0+ kW/L | 2027년
도요타 | 2세대 | 4.4 kW/L | 2020년
도요타 | 3세대 | 5.4 kW/L | 2026년
중국 SynStack | GIII | 4.5+ kW/L | 2024년
현대차 3세대 스택 목표 (2027년)
구분 | 2세대(넥쏘1) | 2.5세대(넥쏘2) | 3세대(개발중)
시기 | 2018년 | 2025년 | 2027년
스택 출력 | 95kW | 110kW | 100/200kW
내구성 | ~16만km | - | 50만km+
가격 | 기준 | - | 50%+ 인하
촉매 기술 혁신
  백금 사용량: 1990년대 대비 kW당 90% 감소
  DOE 2025 목표: 0.10 g/kW 미만
  PGM-free 촉매(Fe-N-C): 0.85 W/cm² 달성
  KAIST: 백금-아연 나노입자로 1/3 절감(2025)

## Slide 13
연료전지 비용 추이 & 수소 저장 기술
13 / 28
연료전지 시스템 비용 추이
시점 | 비용
현재 | $80~100/kW
2030년 DOE 목표 | $80/kW
장기 목표 | $35/kW
수소 저장 기술 현황
  현재 표준: 700bar 고압 기체(Type IV 탱크)
  효성첨단소재 TANSOM: 2028년까지 1조 원 투자
  일진하이솔루스/코오롱스페이스웍스: Type IV 수소 탱크
비용 혁신 로드맵 $80~100/kW → $35/kW 가격이 내연기관 수준에 도달하면 FCEV 시장 급성장 가능
중국 비용 혁신 비용 연간 33% 하락 부품 국산화율 70%+ 급격한 가격 경쟁력 확보
탄소섬유 국산화 효성 TANSOM — 고압 수소탱크 핵심 소재 2028년까지 1조 원 투자 계획

## Slide 14
한국 수소자동차 시장 현황
14 / 28
연도 | 신규 판매 | 전년 대비 | 누적 등록 | 비고
2019년 | ~4,200대 | - | ~5,000대 | 넥쏘 본격 판매 시작
2020년 | ~5,800대 | +38% | ~10,000대 | 코로나에도 성장
2021년 | ~8,500대 | +47% | ~19,000대 | 최대 판매 기록
2022년 | ~10,800대 | +27% | ~29,000대 | 보조금 축소에도 성장
2023년 | ~3,800대 | -65% | ~33,000대 | 넥쏘 1세대 노후화
2024년 | ~3,700대 | -3% | ~38,000대 | 2세대 출시 대기
2025년 | ~6,861대 | +78.9% | ~40,000대 | 넥쏘 2세대 효과
로드맵 목표 달성률 2022년 목표 8.1만 대 대비 실적 ~2.9만 대 달성률 약 23%
넥쏘 글로벌 판매 6,861대(+78.9%) 한국 6,802대 / 해외 ~59대 해외 비중 극히 제한적
해외 판매 부진 이유 충전 인프라 절대 부족 BEV 대비 가격 경쟁력 열위 캘리포니아 외 보급 전무

## Slide 15
한국 수소 충전 인프라 — 현황 및 수익성 위기
15 / 28
충전소 현황 및 목표
시점 | 충전소 수 | 비고
2019년 | ~30기 | 초기 단계
2022년 | ~170기 | 목표 310기 대비 55%
2024년 말 | 386기 | 목표 385기 달성
2025년 3월 | 407기 | 운영 중
2030년 목표 | 660기 | -
충전소 수익성 위기
항목 | 수치
1기 설치비 | 30~50억 원
평균 가동률 | 20~25%
일 평균 충전 | 4대에 불과
흑자 충전소 | 전국 7곳뿐
수소 판매가(2025.7) | 10,239원/kg
하이넷 4년 누적 적자 | 166억 원
충전 인프라 주요 기업 효성중공업: 시장점유율 1위, 액화수소충전소 21개 계획 SK E&S: 2026년까지 30개소(현재 17개소) 하이넷: 만성 적자(4년 166억 원)
수소 가격 지속 인상 2021년 8,000원/kg → 2025년 10,239원/kg km당 비용: FCEV 100~120원 vs BEV 40~60원 FCEV가 BEV의 약 2배
BEV 충전기 수만 기 vs 수소 407기 비율 1:100 이상 인프라 격차 해소가 최대 과제

## Slide 16
한국 수소 정책 프레임워크 & 보조금 비교
16 / 28
정부 정책 프레임워크
정책 | 시기 | 핵심 내용
수소경제 활성화 로드맵 | 2019.1 | 수소차/연료전지 중심 초기 전략
수소법(세계 최초) | 2020.2 | 수소경제 육성 및 안전관리
제1차 수소경제 이행 계획 | 2021.11 | 청정수소 중심 전환, 탄소중립
청정수소발전 입찰시장 | 2024.5 | 세계 최초(낙찰률 11.5% 실패)
CHPS 제도 | 2024 | 수소발전 의무화(폐기론 대두)
보조금 비교: 넥쏘 vs BEV
항목 | 넥쏘 2세대(FCEV) | EV6 등(BEV)
차량 가격 | ~7,200만 원 | ~5,000만 원
국비 보조금 | ~2,250만 원 | ~780만 원
지자체 보조금 | ~1,000만 원 | ~400만 원
실구매가 | ~3,950만 원 | ~3,820만 원
보조금 없을 때 | 7,200만 원 | 5,000만 원
2030/2050 수치 목표 수소차 18만 대 / 충전소 660기(2030) 수소차 620만 대 / 충전소 1,200기(2040) 수소 공급 2,790만 톤(2050)
보조금 의존 구조 보조금 없으면 수소차는 BEV 대비 44% 비싸 시장 자생력 부재
R&D 예산 감소 2023년 3,339억 원 → 2025년 2,611억 원 2년 연속 감소

## Slide 17
한국 대기업 그룹 수소 투자 규모 (2030년까지)
17 / 28
기업 그룹 | 투자 규모 | 주요 분야
SK 그룹 | 18.5조 원 | 수소 생산/유통/충전/SOFC 발전
현대차그룹 | 11.1조 원 | FCEV, HTWO 시스템, 인프라
포스코 그룹 | ~10조 원 | 수소환원제철, 수소 생산
한화 그룹 | 수조 원 | 수전해, 그린수소, 태양광
효성 그룹 | 1조 원+ | 액화수소, 탄소섬유, 충전시스템
5개 그룹 합산 | ~43.4조 원 | 수소 밸류체인 전 분야
현대 HTWO 전략 2030년 70만 기 FC 판매 목표 중국 광저우 해외 첫 공장 2025.6 현대모비스 FC사업 인수 R&D→생산 원스톱 체제
HTWO Energy Savannah Class-8 대형트럭 전용 수소+전기 복합 충전 스테이션 (업계 최초)
5대 그룹 총 ~43.4조 원 수소 밸류체인 전 분야 투자

## Slide 18
한국 수소차 밸류체인 & 핵심부품 국산화 현황
18 / 28
밸류체인별 주요 기업
  수소 생산: SK E&S(블루수소, 보령 연 25만톤), 한화솔루션(수전해)
  수소 저장: 효성첨단소재(TANSOM), 일진하이솔루스(Type IV), 가드넥
  FC 스택: 현대차(PEMFC 차량용), 두산(PAFC/SOFC), 블룸SK(SOFC)
  핵심 부품: 코오롱(전해질막, 국내 유일), 케이퓨얼셀(분리판, 원가 70%↓)
  핵심 부품: 에프씨엠티(MEA 연 20만장), 제이앤티지(GDL 최초 상용화)
  스타트업: 에스퓨얼셀(건물용 50%+), 미코파워(독자 SOFC), 엘켐텍
핵심부품 국산화율
부품 | 국산화율 | 평가
전해질막(PEM) | 10~20% | 심각 미흡
촉매(Pt/C) | 10~15% | 심각 미흡
MEA | 20~30% | 미흡
GDL | 50~60% | 양호
분리판 | 60~70% | 양호
BOP 부품 | 70~80% | 양호
핵심 소재 격차 전해질막(10~20%), 촉매(10~15%) 선도국 대비 5~7년 격차 공급망 리스크 노출
중국의 급추격 부품 국산화율 70%+ 연료전지 특허 글로벌 69% 장악 비용 연 33% 하락
범한퓨얼셀 잠수함 AIP용 PEMFC 100% 국산화 성공

## Slide 19
한국의 글로벌 위상 — 분야별 순위
19 / 28
분야 | 한국의 위상 | 비고
수소전기차 판매 | 세계 1위(현대차) | 점유율 42.9%
수소차 보유 대수 | 세계 2위 | 누적 ~4만 대
수소 대형트럭 해외 배치 | 세계 1위 | XCIENT 228대+
수소버스 보급 | 세계 최상위 | 2,066대
발전용 연료전지 설치량 | 세계 1위 | 1,036MW(1GW 돌파)
수소법 제정 | 세계 최초 | 2020년
수소충전소 수 | 세계 2위 | 407기
충전 인프라 부족 407기 vs BEV 수만 기 km당 비용 BEV의 2배
그린수소 확보 문제 90%+ 그레이수소 2030년 청정수소 74% 수입
경제성 미확보 보조금 없이 자생력 부재 R&D 예산 2년 연속 감소
BEV 경쟁 압박 승용: BEV 20만 vs FCEV 6,800 비율 약 1:30

## Slide 20
BEV vs FCEV — 핵심 사양 비교
20 / 28
비교 항목 | FCEV | BEV | 유리한 쪽
에너지 효율(WtW) | 25~35% | 70~90% | BEV
1회 충전 주행거리 | 500~720km+ | 300~600km | FCEV
충전 시간 | 3~5분 | 급속 20~40분 | FCEV
차량 중량 | 상대적 경량 | 배터리 400~800kg | FCEV
저온 성능(-30°C) | 거의 유지 | 20~40% 감소 | FCEV
차량 가격 | 7,000~8,000만 | 4,000~6,000만 | BEV
km당 에너지 비용 | 100~120원 | 40~60원 | BEV
충전 인프라 수 | ~1,200개소 | 수백만 기 | BEV
에너지 효율 핵심 FCEV: 최종 18~32% BEV: 최종 64~77% 동일 재생에너지로 BEV가 2~3배 더 많은 주행거리 달성
FCEV 강점 충전 3~5분 주행거리 720km+ 저온 성능 유지
BEV 강점 효율 2~3배 / 비용 절반 인프라 압도적

## Slide 21
TCO(총소유비용) & 환경성 비교
21 / 28
승용차 TCO 비교 — 10년/15만km
항목 | FCEV | BEV | 내연기관
차량 구입(보조금 후) | ~3,950만 | ~3,820만 | ~3,500만
연료/전기(10년) | ~1,800만 | ~600만 | ~2,000만
유지보수(10년) | ~350만 | ~230만 | ~700만
보험(10년) | ~380만 | ~380만 | ~400만
10년 TCO | ~6,480만 | ~4,650만 | ~6,600만
Well-to-Wheel CO₂ 배출량 (g/km)
시나리오 | FCEV | BEV | 내연기관
그레이수소+화석전기 | 180~200 | 100~150 | ~200
블루수소+평균전력망 | 80~120 | 50~80 | -
그린수소+재생에너지 | 0~10 | 0~5 | -
TCO 결론 BEV가 FCEV 대비 약 28% 저렴 연료비 격차가 핵심 (600만 vs 1,800만 원/10년)
대형 트럭 — FCEV 역전 가능 McKinsey: 2030년 이후 장거리 대형 트럭 TCO 동등/유리 배터리 4~8톤→화물 20~30%↓
환경성 현실 수소 99% 그레이수소 현 상태에서 BEV가 유리 그린수소 전환이 관건

## Slide 22
용도별 최적 기술 — BEV vs FCEV 역할 분담
22 / 28
용도 | 최적 기술 | 이유
도심 승용차 | BEV | 짧은 통근, 가정 충전, 비용 효율
택시/라이드헤일링 | FCEV | 빠른 충전, 장시간 운행
시내버스 | BEV/FCEV | 노선 길이에 따라 혼용
장거리 고속버스 | FCEV | 주행거리, 충전 시간 우위
소형 배송 트럭 | BEV | 도심 단거리, 야간 충전
대형 장거리 트럭 | FCEV | 페이로드, 주행거리, 충전시간
물류 지게차 | FCEV | 24시간 가동, 2분 충전, 냉동창고
선박 | FCEV/수소 | 장기 항해, 대용량 에너지
항공기 | FCEV/e-Fuel | 에너지밀도 우위 필수
BEV 영역 도심 승용차 소형 배송 트럭 단거리·소형 차량 → BEV가 절대 우위
FCEV 영역 대형 트럭 / 고속버스 택시 / 지게차 선박 / 항공 → FCEV가 비교우위

## Slide 23
BEV vs FCEV — 글로벌 판매 전망 비교
23 / 28
글로벌 판매 전망
구분 | 2025년 | 2030년 | 2035년
BEV | ~1,700만 대 | ~3,500~4,000만 | 신차 60~75%
FCEV | ~2만 대 | ~20만 대 | ~60만 대
BEV/FCEV 비율 | 850:1 | 175~200:1 | 100:1
기관별 전망 요약
기관 | BEV 전망 | FCEV 전망 | 핵심 메시지
IEA | EV의 95%+ | 승용 0.2~0.5% | 수소는 비전기화 분야
BNEF | 신차 42~58% | 신차 0.22% | 승용 FCEV 경쟁 불가
McKinsey | 승용 주도 | 트럭 15~25% | 상용차 TCO 경쟁적
IRENA | 소형차 주류 | 장거리 30% | 1.5°C에 수소 필수
제조사 전략 분류
BEV 올인(수소 거부)
  테슬라, BYD, 폭스바겐
BEV 중심 + 수소 유보/철수
  GM, Ford, Stellantis(중단)
BEV + FCEV 병행(가장 적극적)
  현대차(넥쏘+XCIENT+HTWO)
  도요타(미라이+BMW 협력)
  BMW(2028 양산), 혼다(150kW FC)

## Slide 24
공존 vs 경쟁 시나리오 — BEV & FCEV의 미래
24 / 28
시나리오 A: 공존(보완 기술) 확률 60~70% 가장 유력한 시나리오 • 도심/단거리 승용: BEV 95%+ 주류 • 장거리/대형/고사이클: FCEV 15~25% • 수소: 산업/발전/저장 역할 분담
시나리오 B: BEV 지배 확률 20~30% FCEV 주변화 가능 • 전고체 배터리 상용화 (2027~2030) • 초급속 충전 보급 • 수소 인프라 투자 부족 • 선박/항공/산업 외 거의 소멸
시나리오 C: FCEV 급성장 확률 5~10% 현실 가능성 낮음 • 그린수소 $1/kg 달성 • 연료전지 $30/kW 이하 • 대규모 인프라 투자 • 전체 신차 5~10% 확대 가능

## Slide 25
FCEV 성패를 결정할 5대 핵심 변수
25 / 28
변수 | 현재 | 목표 | 달성 시 영향
그린수소 비용 | $3~8/kg | $1~2/kg | 연료비 경쟁력 확보
연료전지 비용 | $80~100/kW | $35/kW | 차량 가격 내연기관 수준
충전 인프라 | ~1,200개소 | 수만 개소 | 소비자 접근성 해소
스택 내구성 | 5,000~8,000시간 | 30,000시간 | 상용차 TCO 확보
정부 정책 일관성 | 불확실 | 장기 안정적 | 민간 투자 유치
전문가 합의 사항
# | 합의 내용
1 | 승용차 시장은 BEV의 압도적 승리가 거의 확실
2 | 대형 상용차(트럭/버스)에서 FCEV의 역할이 존재
3 | 수소는 모빌리티를 넘어 산업/발전/저장 분야에서 필수적
4 | 2050 탄소중립 달성에 수소와 BEV 모두 필요
5 | FCEV의 성패는 수소 비용 하락 속도에 달려 있음

## Slide 26
한국에 대한 전략적 권고 — 5대 핵심 방향
26 / 28
1. 승용 FCEV 보조금 점진적 축소
넥쏘 42.9% 점유율은 보조금 기반 장기 지속가능하지 않음 보조금 의존 구조에서 탈피 필요
2. 대형 상용차 선택과 집중
XCIENT 유럽/북미 2,000만km 실적 수소 트럭/버스 공격적 확대 글로벌 선두 + BEV 대비 비교우위
3. 핵심 소재 국산화 가속
전해질막 10~20%, 촉매 10~15% 해외 의존도 → 공급망 리스크 선도국 대비 5~7년 격차 해소
4. 그린수소 전환 가속
수소 90%가 그레이수소 '친환경' 명분 성립 안 됨 수전해 기반 비중 확대 시급
5. K-조선·선박 시너지
한국 조선 산업 + 수소 FC 결합 수소 선박 = 독자적 블루오션 한국만의 강점 발휘 영역

## Slide 27
핵심 수치 대시보드 — 한눈에 보는 수소차 시장
27 / 28
글로벌 FCEV 판매 2024년 ~16,000대 (BEV의 0.1%)
넥쏘 글로벌 점유율 2025년 42.9% 세계 1위
BEV vs FCEV 규모 격차 약 850배 (1,380만 vs 1.6만)
수소 충전소 전 세계 ~1,200개 (EV 수백만 기)
충전소 설치비 수소 vs EV 30~100배 비싸
TCO 격차 승용 10년 BEV 28% 더 저렴
5대 그룹 총 투자 ~43.4조 원 (2030년까지)
공존 시나리오 확률 60~70% 가장 유력

## Slide 28
종합 결론
승용차
BEV의 확정적 승자 — FCEV는 0.5% 미만 니치 시장
대형 상용차
FCEV의 비교우위 영역 — 트럭/버스/선박에서 역할 존재
에너지 시스템
수소는 산업/발전/저장 분야에서 필수적 — 모빌리티 넘어 확장
"수소는 만능이 아니다. 그러나 수소 없이 탄소중립은 불가능하다."
BEV와 FCEV는 경쟁이 아닌 공존의 관계이며, 각 기술이 최적인 영역에서 역할을 분담하는 것이 2050 탄소중립을 향한 가장 현실적인 경로이다.
한국 전략: 승용 보조금 축소 → 대형 상용차 집중 → 핵심소재 국산화 → 그린수소 전환 → K-조선 시너지
28 / 28